КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ККТ «МЕРКУРИЙ-115K»

включение: Подключите ККМ к сети: 220В. Включите питание. При успешном завершении самодиагностики на индикатор выводится текущая дата: . Нажмите клавишу - на индикатор выводится время: . Если время правильное, то нажмите клавишу , на индикатор выводится . Введите пароль нажав один раз клавишу и пять раз клавишу . Нажмите клавишу , на индикаторе появляется “режим кассира”: - ККМ готова к работе. Это исходное состояние.

работа: ПРОСТОЙ ЧЕК Наберите стоимость продажи в рублях, если нужны копейки, нажмите клавишу и введите копейки. Нажмите (не нажимайте быстро!!!) клавишу , затем наберите номер отдела (например ). Нажмите клавишу . Пример чека на 12 руб 50 коп.: ЧЕК НА НЕСКОЛЬКО ПРОДАЖ С ПОДСЧЕТОМ СДАЧИ Наберите стоимость продажи в рублях, если нужны копейки, нажмите клавишу и введите копейки. Нажмите клавишу , затем наберите номер отдела (например ) и клавишу . Повторите это действие и для других продаж. Нажмите клавишу и сообщите покупателю общую сумму по чеку. Введите сумму, полученную от покупателя, и завершите чек клавишей итога - на индикаторе и чеке выводится сумма сдачи, печатается чек. АННУЛИРОВАНИЕ ЧЕКА – возможно только пока чек не закрыт, т.е. не нажата клавиша . Для аннулирования последней продажи нажмите клавишу , на индикаторе появится , затем нажмите , на индикаторе появится . Завершите чек клавишей итога .

СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ: СНЯТИЕ Х -ОТЧЕТА - снимается при необходимости Последовательно нажимаем клавишу , находим режим . Вводим пароль 6 (шесть) раз нажав клавишу , на индикаторе появится . Нажмите клавишу - происходит печать Х - отчета.

ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ: СНЯТИЕ Z -ОТЧЕТА - снимается обязательно, если была хотя бы одна продажа Последовательно нажимаем клавишу , находим режим . Вводим пароль 6 (шесть) раз нажав клавишу , на индикаторе появится . Нажмите клавишу - происходит печать Z - отчета.

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ: - Не запрограммирована дата; - Ошибка даты/ времени ЭКЛЗ; - Нет чековой ленты; - Перегрев печатающей головки; - разряжен аккумулятор; - Не закрыта смена.

Удачи в Вашем Бизнесе!!!

С уважением, ООО «ККТ-Сервис М.О.»

т. (495) 287-12-29,778-30-22

# Text boxes

# Общество с ограниченной ответственностью по обслуживанию

контрольно-кассовой техники   и средств измерения

##### ООО «ККТ-Сервис М.О.»

Московская область

г. Щелково

ул. Свирская д.3

тел./ факс. 8(495) 933-27-93